## Slide 1
ООО «Двигатели для авиации»
http://dda.zone/
Авиационный поршневой двигатель для работы на авиационном керосине

## Slide 2: Мировые тенденции: 1. Малая авиация играет огромную роль в экономике и обороне развитых государств. 2. Поршневые двигатели доминируют в малой авиации. 3. Малая авиация повсеместно переходит на авиационный керосин.

## Slide 3
Российская малая авиация применяет поршневые двигатели иностранного производства и остро нуждается в современных отечественных двигателях.
Применение авиационного керосина в поршневой авиации позволяет использовать существующую инфраструктуру производства, доставки, хранения, заправки и контроля качества авиационного топлива.
Так, в США действует директива Министерства обороны, в соответствии с которой военные должны приобретать только те системы, которые могут работать на авиационном керосине.
Причина: снижение логистических затрат и повышение безопасности.
Состояние дел

## Slide 4: Цели проекта
Создание Опытно конструкторского бюро и научно-технологического задела для разработки линейки отечественных поршневых авиационных двигателей нового поколения для улучшения летно-тактических характеристик летательных аппаратов, замещения импорта и обеспечения экспортного потенциала отрасли.
Разработка и испытания экспериментальных образцов поршневых авиационных двигателей с искровым воспламенением, работающих на авиационном керосине, с последующей сертификацией и серийным производством.

## Slide 5
Дизели могут работать на авиационном керосине и по этой причине они массово возвращаются в авиацию, но:
  дизели тяжелы для авиации и всегда будут проигрывать двигателям с искровым воспламенением по удельной мощности;
  в России отсутствуют технологии производства ключевых компонентов дизелей, обеспечивающих их работу на авиационном керосине (в первую очередь, топливной аппаратуры).
Альтернатива

## Slide 6
Новый рабочий процесс, позволяющий поршневому двигателю:
работать на авиационном керосине и дизельном топливе;
иметь высокую удельную мощность (по массе), на уровне современных бензиновых двигателей;
иметь низкий расход топлива, на уровне современных дизелей.
Именно это сочетание качеств критически важно для современного авиационного поршневого двигателя
Что мы предлагаем

## Slide 7
Экспериментально, на двигателях различного типа, подтверждены базовые параметры нового рабочего процесса: работа на керосине, экономичность, высокая удельная мощность
Имеющийся научно-технический задел

## Slide 8
При разработке применялись современные цифровые технологии конструирования
Имеющийся научно-технический задел

## Slide 9
При моделировании применялись современные технологии трехмерных расчетов рабочего процесса
Имеющийся научно-технический задел

## Slide 10
Двигатель ДДА-120 – демонстратор технологии
Двигатель четырехтактный, на этапе сборке первого прототипа
Краткие технические
характеристики
Рабочий объем двигателя: 1200 куб. см.
Система охлаждения: жидкостная
Система подачи топлива: непосредственный пневматический впрыск топлива
Система управления подачи топлива: электронная программируемая
Система зажигания: дублированная
Вид топлива: авиационный керосин
Расчетная мощность: 120 л.с.

## Slide 13
  Технология HCCI. (Масса и габариты больше в 2 раза)
  Combustion Processes Laboratories (University of California, Berkeley, США)
  National Institute for Advanced Transportation Technology University of Idaho (США)
  Sandia National Laboratories, Livermore, (США)
  Технология FlexDI. (Экономичность хуже на 40%)
  Hirth Motor (Германия)
  Rotax (Австрия)
  Orbital (Австралия)
Конкурирующие технологии.
Работы в этом направлении ведутся в ведущих исследовательских лабораториях мира

## Slide 14
На базе проектируемого двигателя и нового рабочего процесса может быть создан целый ряд двигателей нового поколения как авиационного, так и иного применения.